Załącznik nr 4

Wymagane parametry techniczne urządzeń:

Projekcja kinowa:

1. Projektor kinowy DCI z serwerem DCI oraz obiektywem o następujących parametrach minimalnych:

- projektor DLP o rozdzielczości 4K (4096 x 2160pix)

- pełna zgodność ze standardem DCI

- jasność minimum 19500 lum

- żywotne źródło światła w technologii laserowej z laserem pojedynczym niebieskim,  podwójnym RB (czerwony i niebieski) lub potrójnym RGB ( czerwony, zielony, niebieski) o żywotności do  30 000h

- współczynnik kontrastu minimum 2000:1

- wbudowany serwer kinowy DCI umożliwiający odtwarzanie kopii DCP w rozdzielczości 4K

- macierz dyskowa o pojemności  min 3 TB brutto

- wejścia USB3.0, eSATA do zgrywania dysków filmowych

- wejście typu HDMI input z obsługą cyfrowego audio dla sygnałów alternatywnych HD i Full HD

- obiektyw dopasowany do wielkości ekranu i odległości projekcyjnej ze zmotoryzowanym zoomem i focusem, pamięcią ustawień umożliwiający wyświetlanie zarówno w formacie kinowym FLAT oraz SCOPE

- projektor nie powinien wymagać dodatkowego kanału wentylacyjnego do odprowadzania ciepłego powietrza

2.  Stolik do projektora kinowego o minimalnych parametrach:

- stolik dopasowany do wagi i wielkości projektora

- umożliwiający regulację wysokości projektora oraz kąta pochylenia

- wbudowane szyny Rack 19” do instalacji dodatkowych urządzeń

- wyposażony w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie stołu

3.  Laptop do sterowania projektorem o minimalnych parametrach:

- ekran LED o przekątnej min 15” HD

- procesor minimum dwurdzeniowy 2 GHz

- pamięć ram minimum  4 GB DDR4

- Dysk SSD o pojemności minimum 256 GB

- karta sieciowa LAN RJ45

- zainstalowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem dedykowanym do sterowania projektorem

4.  Zasilacz UPS do zasilania elektroniki projektora

- moc min 2200VA

- podtrzymanie zasilania przy maksymalnym obciążeniu 5min.

- filtracja napięcia zasilającego,

- obudowa RACK 19”

5.  Profesjonalny system kinowy 3D o minimalnych parametrach:

- system polaryzacyjny dla srebrnych ekranów

- współpracujący z tanimi okularami sprzedawanymi wraz z biletem

- system o wysokiej efektywność świetlnej powyżej 28%

- kompatybilność z projektorami DCI o jasności powyżej 20 000 lum

- 1000 szt. okularów w komplecie

Ekran Kinowy z ramą

6.  Ekran kinowy do projekcji 2D/3D o minimalnych parametrach:

- powierzchnia ekranowa do projekcji 2D i 3D

- rozmiar powierzchni projekcji ekranu 11m x 4,6m,

- folia ekranowa naciągana na ramę ekranową za pomocą dedykowanych gumek

- miniperforacja dla systemów audio z otworami o średnicy max 0.6mm,

- powłoka srebrna o współczynniku odbicia GAIN maksymalnie1.7

7.  Rama ekranowa o minimalnych parametrach:

- rama wykonana z profili metalowych o odpowiedniej wytrzymałości , malowanych proszkowo na kolor czarny matowy, budowa segmentowa skręcana śrubami

- wymiar ramy odpowiedni do zastosowanego ekranu uwzględniający rozmiar powierzchni projekcji oraz dodatkową przestrzeń umożliwiającą odpowiednie naciąganie się foli ekranowej za pomocą dedykowanych gumek

- dodatkowe wzmocnienia profilowe zapobiegające odkształcaniu się ramy z upływem czasu

- Rama wyposażona w uchwyty umożliwiające podczepienie jej do wciągarek rozmieszczone w sposób uwzględniający środek ciężkości ramy wraz z ekranem i zapewniające pozycję pionową ekranu.

- Cała rama wymaskowana czarnym aksamitnym materiałem z atestem trudnopalności, stanowiącym jednocześnie maskownicę ekranu do formatu SCOPE

Uwaga:

Odległość projekcyjna: 25,5 m